## Slide 1: A Method for Registration of 3-D Shapes
P. J. Besl and N. D. McKay, "A method for registration of 3-D shapes,“ in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 14, no. 2, pp. 239-256, Feb. 1992
Brief Summary
  : Proposal for Registration of two point-cloud sets.
  1) Distance calculation - Point to Point, Point to line, Point to Plane, Point to Entity.
  2) Optimization - Object function - LMS, Gradient Descent, Steepest Descent, etc.
  3) Point Set registration - Using Quaternion, Center of mass, cross-covariance.
  4) ICP, Iterative Closest Point Algorithm
  - Statement and Convergence theorem
  5) Experiment
  - Point to Point, Line, Surface
Conclusion
  : Handling 6-DoF / Initial pose(state) problem, Fail case

## Slide 2: 1. Introduction
What is Registration
  서로 다른 좌표계의 형상을 기준 좌표계로 변환하여 정렬하는 것을 말함.
Why it needed?
  LiDAR SLAM
  Medical Image (CT 와 MRI데이터의 정합)
  3D Scan data
  AR/VR
  Computer Vision
Goal (of this paper)
  Generalize to n dimensions
  Provide solutions to 1) Point-set matching problem without Correspondence 2) free-form curve matching problem
Pre-condition
  고정밀 장비를 사용하므로, 측정 점들의 불확실성은 배제한다. (unequal uncertainty among points)
  이상치 (Outlier) 의 제거는 전처리 과정이므로 다루지 않는다.
Applicable data type

## Slide 3: 2. Literature review
[18] O. D. Faugeras and M. Hebert, “The representation, recognition, and locatin g of 3-D objects,” Int. J. Robotic Res. vol. 5, no. 3. pp 27-52, Fall 1986 : Using Quatornian for Least Square Registration of 3D shape  형상 내에 일정 크기 이상의 평면이 존재한다는 가정으로 인해 제약사항이 발생
[50] Schwartz JT, Sharir M. Identification of Partially Obscured Objects in Two and Three Dimensions by Matching Noisy Characteristic Curves. The International Journal of Robotics Research. 1987 : Free-form space curve matching problem w/o feature extraction using non-quaternion approach to computing LSM  difficulty with noisy data.
[28] R. M. Haralick et al., “Pose estimation form corresponding point data,” in Machine Vision for Inspection and Measurement (H. Freeman, Ed). New York: Academic, 1989. : LSM with SVD, able to handle outlier
[55] G. Taubin, “Algebric nonplanar curve and surface estimation in 3-space with applications to position estimation,” Tech. Rep. LEMS-43 Div. Eng., Brown Univ., Providence, RI, 1988 : Algebric estimation  But Lack of practical proof for complex surface
[54] R. Szeliski, “Estimating motion from sparse range data without correspondence”, 2nd int. conf. Comput. Vision (Tarpon Springs, FL),Dec. 5-8,1988, pp207-216. : 부족한 데이터를 바탕으로 / 점들간의 대응없이, 특징점의 추출없이 Motion을 추정함. Conventional Steepest descent Mehtod와 Noise reductio을 위한 Bayesian filte의 사용.  Local minima로 접근하는 속도가 느리고 (computing cost), 실험 케이스가 단순하고 제한적임
[33] B. K. P. Horn, and J. G. Harris, “Rigid body motion form range image sequence,” Comput. Vision Graphics Image Processing, 1989. : Non-iterative LSM in 6 DoF motion, much quicker than Szeliski  Not clear to genealize
[36] B. Kamgar-Parsi, J. L. Jones and A. Rosenfeld, "Registration of multiple overlapping range images: scenes without distinctive features," IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Diego, CA, USA, 1989 : Registration without feature extraction  2.5D solution, not 3D
[38] S. Z. Li, “Inexact matching of 3D surfaces,” VSSP-TR-3-90, Univ. of Surrey, England, 1990. : Attributed Relational Graph를 이용하여 Graph matching을 수행하는 방식으로 접근  도함수 기반 특징추출(derivative-based quantities) 을 필요로 하므로, 곡면이 “미분 가능“해야 함. (불연속 형상에서의 성능 저하)
[21] E. G. Gilbert and C. P. Foo, “Computing the distance between smooth objects in 3D space,” RDS-TR-13-88, Univ. of Michigan, Ann Arbor, 1988. : 두 3D 객체간의 거리 계산 방법을 제안  객체를 convex로 분해해야 하는데, 실용적이지 못함.(not trivial)

## Slide 4: 3. Preliminaries
거리 계산을 위한 기본 공식들
최소 거리를 찾기 위한 최적화 방법 : Jacobian, Hessian 함수 Newton =-Raphson method
참고자료 – 뉴턴-랩슨
참고자료 - 뉴턴법
Point set
Line set
Triangle set
Parametric Entity set
Jacobian
Hessian
Object function

## Slide 5: 3. Preliminaries
Implicit Entity
  - 암묵적 개체는 계산을 조금 달리한다. ( solution is open-form)
Object functoin and Optimization : Lagrange multiplier(라그랑주 승수법)  비선형식을 수치해석적으로 푼다.
참고자료 - 라그랑주 승수법
Object function
Lagrange multiplier

## Slide 6: 3. Preliminaries
포인트셋의 정합(1)
  : 쿼터니언(Quaternion)과 교차 공분산(Cross-Covariance)을 이용하여 정합
Where ,
Unit Quaternion
Rotation matrix
Transition matrix
Complete Registration state vector
Measured data point
Model point
corresponding
초기 Transition 을 위한 center of mass
Cross Covariance matrix
Mean square Object function
mean(Sum of square error)
Cost

## Slide 7: 3. Preliminaries
포인트셋의 정합(2)
  : 고유벡터와 고유값의 활용을 통한 Optimal Rotation 도출 및 Optimal translation
Anti-symmetric matrix
(반대칭행렬)
Eigen value를 구하기 위한 행렬
의 최대값에 대응하는 단위 고유벡터가 최적 회전을 나타낸다.
Optimal Translation vector

## Slide 8: 4. ICP 알고리즘
알고리즘의 설명
  “data” shape P is moved to be “model” shape X
  개의 점 이루어져 있는 data shape Point set P와 개의 점, 선분 또는 삼각형같은 형상으로 구성된 Model shape X가 주어짐,
  초 합 벡터 , k = 0으로 초기화 하며, Registration vector는 초기 데이터셋 에 상대적으로 정의된다. 최종 정합이 전체 변환을 의미한다.
  알고리즘의 수행
    최근접점의 계산
    정합 계산
    정합 적용
    반복종료조건 : 미리 설정한 임계점보다 오차가 낮아지면 종료
Operator
K번째 P
Worst case Cost
average Cost

## Slide 9: 4. ICP 알고리즘
알고리즘의 증명 (수렴정리)

## Slide 10: 4. ICP 알고리즘
알고리즘의 개선 (Accelerated ICP)
  Newton method 의 사용
그 외의 방법은 별로 안좋아서 생략

## Slide 11: 5. Set of Initial Registrations
알고리즘의 개선 (Accelerated ICP)
  Newton method 의 사용
그 외의 방법은 별로 안좋아서 생략

## Slide 12: 6. 실험 결과
Point Set matching
Curve matching

## Slide 13: 6. 실험 결과
Surface Matching
  기본
  African Mask
  Terrain Data

## Slide 14: 7. Conclusion
Pros
Cons

## Slide 15: Appendix.
Generaliezed-ICP (G-ICP)

## Slide 16: Appendix.